## Slide 1: 16-BIT CPU WITH SUPORT MINING
Ghimpău Mihai-Vladimir
Iordăchescu Vlad-Alexandru
Roșca Albert
Solomon Alexandru-Paul
Sörös Iulia
Tămaș Cosmin
IAS-Overclockers

## Slide 2: Conținut 01 05 02 06 03 07 04 08
INTRODUCERE
ARHITECTURA GENERALĂ
DESCRIEREA MODULELOR
ALU
MODULE MINING
STRUCTURA PROIECTULUI
SETUL DE INSTRUCȚIUNI
CONCLUZII

## Slide 3: INTRODUCERE 01

## Slide 4: Introducere
Acest proiect implementează un procesor RISC pe 16 biți cu arhitectură von Neumann, proiectat pentru aplicații embedded și operații de mining simplificat.

## Slide 5: Introducere
Procesorul suportă:
Spațiul de adresare: 2 KB RAM
Registre generale: X, Y, A (acumulator)
Registre speciale: PC (Program Counter), SP (Stack Pointer), AR (Address Register), DR (Data Register), IR (Instruction Register)
Flags: Z (Zero), N (Negative), C (Carry), O (Overflow)
Caracteristici speciale: Mining core integrat pentru operații SHA-256 simplificate

## Slide 6: Obiectivul proiectului
Procesorul este conceput să execute operații aritmetice, logice, de control al fluxului și operații specializate de mining, oferind un echilibru între complexitate și funcționalitate pentru aplicații educaționale și demonstrative.

## Slide 7: ARHITECTURA GENERALĂ 02

## Slide 8: 2.1. Diagrama bloc
.

## Slide 9: 2.2. Principii de funcționare
Ciclul Fetch-Decode-Execute:
1. FETCH: PC –» AR -» Memory -» DR -» IR
2. DECODE: CU analizează opcode-ul din IR[15:10]
3. EXECUTE: CU generează semnalele de control pentru execuția instrucțiunii

## Slide 10: 2.2. Principii de funcționare
Execuția unei instrucțiuni durează 3-5 cicluri în funcție de tipul instrucțiunii:
- Instrucțiuni simple (MOV, INC, DEC): 3-4 cicluri
- Instrucțiuni aritmetice (ADD, SUB): 4-6 cicluri
- Instrucțiuni complexe (MUL, DIV): 10-25 cicluri
- Operații de mining (MINE): 100+ cicluri

## Slide 11: DESCRIEREA MODULELOR 03

## Slide 12: 3.1. Control Unit (CU)
.
Control Unit este inima procesorului, implementată ca o mașină cu stări finite (FSM) cu 72 de stări distincte.

## Slide 13: Stări principale
- LOAD_ADDR, LOAD_INSTR, DECODE - ciclul de fetch
- HALT_STATE - oprirea procesorului
- LOAD_1/2/3 - încărcarea datelor din memorie
- STORE_1/2/3 - salvarea datelor în memorie
- BRA_1, BRZ_CHECK/TAKE/SKIP - instrucțiuni de salt
- PUSH_1/2/3, RET_1/2/3/4/5 - operații cu stiva
- ALU_LOAD_OPC/OP1/OP2, ALU_WAIT, ALU_GET_RESULT - operații ALU
- MINE_START, MINE_WAIT, MINE_GET_RESULT - operații de mining

## Slide 14: Semnale de control generate
- ldAR, condAR[1:0] - control pentru Address Register
- ldDR, condDR[2:0] - control pentru Data Register
- ldIR, incPC, ldPC, ldPCfromDR - control pentru Program Counter
- ldX, ldY, ldA - control pentru registrele generale
- memWR - scriere în memorie
- ldFLAG - actualizare flags
- incSP, decSP - control pentru Stack Pointer
- alu_start, condALU[1:0] - control pentru ALU
- mining_start, use_mining_result - control pentru mining core

## Slide 15: 3.2. Program Counter (PC)
Operații:
- Incrementare automată după fetch: PC = PC + 1
- Încărcare directă pentru salturi: PC = imm[9:0] (extins la 16 biți)
- Încărcare din DR pentru RET: PC = DR
- Menținere valoare pentru alte operații
Registru de 16 biți care ține evidența adresei următoarei instrucțiuni.

## Slide 16: Multiplexare
verilog
condPC = 00: PC_hold (menține valoarea)
condPC = 01: PC_inc (incrementare)
condPC = 10: PC_imm (salt cu valoare imediată)
condPC = 11: PC_dr (salt cu valoare din DR)

## Slide 17: 3.3. Address Register (AR)
Surse de adrese:
- PC - pentru fetch instrucțiuni
- SP - pentru operații cu stiva
- Valoare imediată - pentru LD/ST
Registru de 16 biți care ține adresa curentă pentru accesul în memorie. Doar cei 10 biți inferiori (AR[9:0]) sunt folosiți efectiv pentru adresare.

## Slide 18: 3.4. Data Register (DR)
Funcții:
- Primește date din memorie (read)
- Furnizează date către memorie (write)
- Transferă date între registre (X, Y, PC)
- Buffer pentru valori imediate
Buffer de 16 biți între memorie și procesor.

## Slide 19: 3.5. Instruction Register (IR)
Format instrucțiune:
|OpCode|RegAddr|Data|
Opcode [15:10]: 6 biți pentru cod operație (64 instrucțiuni posibile)
RegAddr [9]: Selector registru (0 = X, 1 = Y)
Data [8:0]: Valoare imediată sau adresă
Registru de 16 biți care păstrează instrucțiunea curentă în execuție.

## Slide 20: 3.6. Registre generale (X, Y, A)
Registrul X și Y:
- Registre general-purpose de 16 biți
- Suportă operații de incrementare/decrementare directă
- Folosite ca operanzi pentru ALU
- X și Y pot fi folosiți pentru operații de mining (data și nonce)

## Slide 21: 3.6. Registre generale (X, Y, A)
Registrul A (Acumulator):
- Primește rezultatele operațiilor ALU
- Poate fi încărcat cu valori imediate
- Folosit ca target pentru operațiile de mining

## Slide 22: 3.7. Stack Pointer (SP)
Registru de 16 biți care indică vârful stivei, inițializat la 0x3FF (sfârșitul memoriei).
Operații:
- incSP : SP = SP + 1 (la POP/RET)
- decSP : SP = SP - 1 (la PUSH)
Convenție: Stiva crește în jos (de la adrese mari către adrese mici).

## Slide 23: 3.8. Flags Register
4 flag-uri de stare (1 bit fiecare):
- Z (Zero): 1 dacă rezultatul este 0
- N (Negative): 1 dacă bit-ul de semn (MSB) este 1
- C (Carry): 1 dacă există transport la adunare/împrumut la scădere
- O (Overflow): 1 dacă există overflow aritmetic în complement 2

## Slide 24: 3.9. Memoria RAM
Specificații:
- Capacitate: 2 KB
- Adresare: 10 biți (addr[9:0])
- Acces: Sincron cu clock
- Inițializare: din fișier data_bin.txt

## Slide 25: 3.10. ALU (Unitatea Aritmetico-Logică)
ALU complexă cu suport pentru operații pe 16 biți.
Componente interne:
- Registre: A (17 biți cu carry), Q (16 biți), M (16 biți), Q0 (1 bit)
- Counter-e: CNTM (3 biți), CNTD (4 biți)
- Unități specializate: PBO (Parallel Bit Operations), Shifter Unit, SRT4_PLA (division)
- Control Unit intern: mașină de stări pentru operații complexe

## Slide 26: 3.11. Mining Core
Modul specializat pentru operații de mining bazate pe SHA-256 simplificat.
Arhitectură:
- 8 registre de stare: a, b, c, d, e, f, g, h (16 biți fiecare)
- 16 constante K[0:15] (inspirate din SHA-256)
- 16 cuvinte de mesaj W[0:15]

## Slide 27: Funcționare
1. INIT: Inițializează registrele cu constante H0-H7
2. COMPUTE: Execută 16 runde de compresie SHA-256
3. CHECK: Verifică dacă hash < target
4. DONE: Returnează hash și nonce găsit
Formula hash:
verilog
hash_out = (H0 + a) ^ (H4 + e)

## Slide 28: Intrări/ Ieșiri
- data_in : Date de hash-uit (din X)
- nonce_in : Nonce inițial (din Y)
- target : Valoarea țintă (din A)
- hash_out : Hash rezultat (către A)
- result_nonce : Nonce găsit (către X)

## Slide 29: Setul de instrucțiuni 04

## Slide 30: Instrucțiuni de Control
Mnemonic | Opcode | Data | Descriere
END | 000000 | xxxxxxxxx | Oprește procesorul
LD | 000001 | addr[8:0] | Încarcă din memorie în X/Y
ST | 000010 | addr[8:0] | Salvează X/Y în memorie
BRA | 000011 | addr[9:0] | Salt necondiționat
BRZ | 000100 | addr[9:0] | Salt dacă Z = 1
BRN | 000101 | addr[9:0] | Salt dacă N = 1
BRC | 000110 | addr[9:0] | Salt dacă C = 1
BRO | 000111 | addr[9:0] | Salt dacă O = 1
JMP | 001000 | addr[9:0] | Salt cu salvare PC (folosește PUSH)
RET | 001001 | xxxxxxxxx | Return din subrutină

## Slide 31: Instrucțiuni de Transfer
Mnemonic | Opcode | RegAddr | Data | Descriere
MOV r, addr | 011001 | r | imm[8:0] | Copiază imm în r
INC r | 011010 | r | R = R + 1 | Incrementează cu 1 r
DEC r | 011011 | r | R = R - 1 | Decrementează cu 1 r

## Slide 32: Instrucțiuni Aritmetice (cu registru)
Mnemonic | Opcode | RegAddr | Descriere
ADD r | 001010 | r | A = A + r
SUB r | 001011 | r | A = A – r
MUL r | 001100 | r | A = A x r
DIV r | 001101 | r | A = A / r
MOD r | 001110 | r | A = A % r

## Slide 33: Instrucțiuni Aritmetice (cu valoare imediată)
Mnemonic | Opcode | RegAddr | Descriere
ADDI imm | 101010 | imm | A = A + imm
SUBI imm | 101011 | imm | A = A - imm
MULI imm | 101100 | imm | A = A x imm
DIVI imm | 101101 | imm | A = A / imm
MODI imm | 101110 | imm | A = A % imm

## Slide 34: Instrucțiuni Logice (cu registru)
Mnemonic | Opcode | RegAddr | Descriere
AND r | 010011 | r | A = A & r
OR r | 010100 | r | A = A ¦ r
XOR r | 010101 | r | A = A ^ r
NOT r | 010110 | r | A = ~r

## Slide 35: Instrucțiuni Logice (cu valoare imediată)
Mnemonic | Opcode | Descriere
ANDI imm | 110011 | A = A & imm
ORI imm | 110100 | A = A ¦ imm
XORI imm | 110101 | A = A ^ imm
NOTI imm | 110110 | A = ~imm

## Slide 36: Instrucțiuni de Rotate/ Shift (cu registru)
Mnemonic | Opcode | RegAddr | Descriere
LSL r | 001111 | r | A « r
LSR r | 010000 | r | A » r
RSL r | 010010 | r | A rotire stanga r
RSR r | 010001 | r | A rotire dreapta r

## Slide 37: Instrucțiuni de Rotate/ Shift (cu valoare imediată)
Mnemonic | Opcode | Descriere
LSLI imm | 101111 | A « imm
LSRI imm | 110000 | A » imm
RSLI imm | 110010 | A rotire stanga imm
RSRI imm | 110001 | A rotire dreapta imm

## Slide 38: Instrucțiuni pentru Registre
Mnemonic | Opcode | RegAddr | Descriere
INC r | 011010 | r | R = R + 1
DEC r | 011011 | r | R = R - 1

## Slide 39: Instrucțiuni Speciale
THE GOAL
Mnemonic | Opcode | RegAddr | Data | Descriere
MINE | 011100 | X | xxxxxxxxx | Operație mining
MOVR | 011101 | r | X | Transfer între registre A/X/Y

## Slide 40: Instrucțiuni Salturi Condiționate cu Semn
Mnemonic | Opcode | Condiție | Interpretare | Utilizare
BGT addr | 011110 | (Z=0) AND (N=O) | A > operand | Prag superior
BLT addr | 011111 | N ≠ O | A < operand | Prag inferior
BGE addr | 100000 | N = O | A ≥ operand | Minim inclusive
BLE addr | 100001 | (Z=1) OR (N≠O) | A ≤ operand | Maxim inclusiv
BNE addr | 100101 | Z = 0 | A != 0 | Valori diferite

## Slide 41: Instructiuni Comparații Imediate
Mnemonic | Opcode | RegAddr | Data | Descriere
CMPI | 110111 | X | imm[9:0] | Compară A cu imm
TSTI | 111000 | X | imm[9:0] | Testează A & imm
MOVI | 111001 | X | imm[9:0] | A = imm

## Slide 42: Altele
Mnemonic | Opcode | RegAddr | Data | Descriere
NOP | 100010 | X | xxxxxxxxx | Operație nulă
PUSH | 100011 | r | xxxxxxxxx | Salvează X/Y pe stivă
POP_REG | 100100 | r | xxxxxxxxx | Restaurează X/Y din stivă

## Slide 43: ALU (Arithmetic Logic Unit) 05

## Slide 44: 5.1. Arhitectura ALU
.

## Slide 45: 5.2. Componente auxiliare
.
Avem 3 componente auxiliare:
Calculator ZNCO flags
Translator cod de operație
Convertor C2

## Slide 46: 5.3. Calculul Flag-urilor
.

## Slide 47: 5.4. OpCode Translator
.
Convertește opcode-urile externe (de la CPU) în opcode-uri interne ale ALU:

## Slide 48: 5.5. Reprezentarea în Complement de 2
Toate operațiile aritmetice folosesc reprezentarea în complement față de 2 pentru numerele semnate:
Interval pentru 16 biți:
- Numere pozitive: 0 la 32767 (0x0000 la 0x7FFF)
- Numere negative: -32768 la -1 (0x8000 la 0xFFFF)
Conversie:
- Pozitiv → Negativ: inversare biți + 1
- Exemplu: 5 = 0x0005 → -5 = 0xFFFB

## Slide 49: 5.6. Operații de Adunare și Scădere
Overflow Flag (O):
- O = 1 când rezultatul depășește intervalul signed [-32768, 32767]
- Calculat: `O = carry_in_to_MSB XOR carry_out_from_MSB`
ADD/ADDI și SUB/SUBI:
- Adunare/scădere nativă în complement față de 2
- ALU-ul tratează toate valorile ca signed
Carry Flag (C):
- C = 1 pentru unsigned overflow (depășire la adunare)
- C = 1 pentru unsigned borrow (împrumut la scădere)

## Slide 50: 5.7. Înmulțire cu Semn
Overflow Detection:
- Registrul A (17 biți cu carry) capturează overflow-ul
- C = 1 dacă există biți nenuli în A[16:15]
- O = 1 dacă rezultatul nu poate fi reprezentat pe 16 biți
Algoritm: Booth's Algorithm
- Algoritm eficient pentru înmulțire signed
- Reduce numărul de adunări necesare
Funcționare:
1. Semnul rezultatului = XOR(semn_A, semn_X/Y)
2. Înmulțire pe valori absolute
3. Aplicare semn la rezultat

## Slide 51: 5.8. Împărțire și Modulo cu Semn (DIV/DIVI, MOD/MODI)
Overflow Detection:
- Registrul A (17 biți cu carry) capturează overflow-ul
- C = 1 dacă există biți nenuli în A[16:15]
- O = 1 dacă rezultatul nu poate fi reprezentat pe 16 biți
Algoritm: SRT4 (Signed Radix-4) Division
- Implementat la nivel FSM în Control Unit
- Divizor radix-4 pentru eficiență
Pipeline împărțire:
1. D_PRE1, D_PRE2 (2 cicluri): Extragere semne, conversie la valori absolute
2. D0-D10 (11 cicluri): Algoritm SRT4 pe valori unsigned
3. D_POST (1 ciclu): Aplicare semn la rezultat

## Slide 52: 5.9. Flag Updates Summary
Operații care actualizează doar Z și N:
- INC, DEC
- MOV (indirect, prin valoarea mutată)
- AND, OR, XOR, NOT (+versiuni imediate)
- LSL, LSR, RSL, RSR (+versiuni imediate)
Operații care actualizează toate flag-urile (Z, N, C, O):
ADD, SUB, MUL, DIV, MOD (+versiuni imediate)
- CMP, TST (+versiuni imediate)

## Slide 53: Modulul de mining 06

## Slide 54: 6.1. Descriere generală
Acest modul funcționează sincron, pe baza unui semnal de ceas, și este controlat printr-o mașină de stări finite (FSM), care coordonează etapele procesului de hashing: inițializare, calcul, verificare și finalizare.
Modulul mining_core implementează un nucleu de calcul hardware, inspirat din structura algoritmului SHA-256, dar simplificat și adaptat pentru lățimea de date de 16 biți.

## Slide 55: 6.2. Rolul modulului
Rolurile principale ale modulului sunt:
· generarea valorilor de tip nonce;
· calcularea unui hash pentru fiecare nonce;
· compararea hash-ului obținut cu o valoare țintă;
· semnalizarea găsirii unei soluții valide.

## Slide 56: 6.3. Interfața modulului
Semnale de ieșire
· hash_out [15:0] – rezultatul procesului de hashing;
· result_nonce [15:0] – nonce-ul care a generat un hash valid;
· done – semnal care indică finalizarea procesului de mining.
Semnale de intrare
· clk – semnal de ceas, utilizat pentru sincronizarea operațiilor;
· reset – semnal de reset asincron activ pe nivel logic scăzut;
· start – semnal de pornire a procesului de mining;
· data_in [15:0] – datele de intrare supuse procesului de hashing;
· nonce_in [15:0] – valoarea inițială a nonce-ului;
· target [15:0] – valoarea țintă utilizată pentru validarea hash-ului.

## Slide 57: 6.4. Diagrama Hardware

## Slide 58: 6.5. Procesul de Hashing
Inițializarea procesului de hashing
În starea INIT, modulele interne sunt inițializate cu valori constante predefinite, similare vectorilor inițiali utilizați în algoritmul SHA-256. Registrele de lucru a–h sunt încărcate cu constantele H0–H7, iar contorul de runde este resetat.

## Slide 59
Calculul hash-ului
În starea COMPUTE, modulul execută 16 runde de calcul, fiecare rundă actualizând registrele interne conform următoarei logici:
· se calculează valorile intermediare T1 și T2 folosind funcții logice specifice (rotații, operații AND, XOR);
· registrele a–h sunt actualizate în mod secvențial, simulând funcționarea unei structuri de hashing de tip SHA.
La finalul ultimei runde, rezultatul hash-ului este calculat și stocat în semnalul hash_out, utilizând o combinație a valorilor intermediare obținute.

## Slide 60
Verificarea rezultatului
În starea CHECK, hash-ul calculat este comparat cu valoarea țintă (target):
· dacă hash_out < target, procesul este considerat reușit, iar nonce-ul curent este salvat în result_nonce;
· dacă rezultatul nu este valid, nonce-ul este incrementat și procesul de hashing este reluat.
Această etapă reflectă principiul de bază al procesului de mining, în care se testează succesiv diferite valori ale nonce-ului până la găsirea unei soluții valide.

## Slide 61
Finalizarea procesului
În starea DONE_STATE, modulul semnalizează finalizarea procesului prin activarea semnalului done. Modulul rămâne în această stare până la dezactivarea semnalului start, moment în care revine în starea IDLE, fiind pregătit pentru o nouă execuție.
Concluzie
Modulul mining_core reprezintă o implementare hardware structurată a unui algoritm de hashing de tip mining, demonstrând utilizarea registrelor interne, a funcțiilor logice complexe și a unei mașini de stări finite pentru coordonarea unui proces iterativ.

## Slide 62: Structura proiectului 07

## Slide 63: 7.1. Organizare Directoare

## Slide 64: 7.2. Fișiere Verilog Principale

## Slide 65: 7.3. Toolchain Files

## Slide 66: 7.4. Build și Test Files

## Slide 67: 7.5. Test Files

## Slide 68: 7.6. Documentation Files

## Slide 69: Concluzii 08

## Slide 70: Concluzii
Proiectul demonstrează implementarea completă și funcțională a unui procesor educațional pe 16 biți, cu capabilități de extindere și un accelerator hardware specializat pentru mining criptografic. În versiunea 2.0, procesorul implementează 54 de instrucțiuni complete: 29 operații de bază, 9 extensii îmbunătățite (JMP, NOP, PUSH X/Y, POP X/Y, MOVR cu 6 variante, BGT, BLT, BGE, BLE) și instrucțiunea specializată MINE pentru accelerare hardware.

## Slide 71: Instrucțiuni Speciale
Procesorul îndeplinește toate obiectivele propuse:
- Arhitectură funcțională von Neumann
- Set complet de instrucțiuni RISC
- ALU cu operații aritmetice, logice și de comparație
- Algoritmi hardware avansați (Booth pentru MUL, SRT-4 pentru DIV)
- Sistem de memorie și stivă
- Unitate de control FSM robustă
- Mining core hardware cu interfață integrată
- Testare comprehensivă și validare

## Slide 72: Concluzii Finale
Proiectul demonstrează cu succes:
1. Fezabilitatea unui design modular și extensibil pentru procesoare educaționale
2. Integrarea acceleratoarelor hardware pentru task-uri specializate
3. Importanța algoritmilor hardware avansați (Booth, SRT-4) pentru performanță
4. Valoarea testării comprehensive în dezvoltarea hardware
5. Potențialul pentru extinderi și optimizări viitoare
Experiența acumulată în acest proiect oferă o bază solidă pentru înțelegerea arhitecturilor moderne de procesoare și a tehnicilor de design hardware.

## Slide 73: Bibliografie

## Slide 74: Bibliografie
1. Hennessy & Patterson - "Computer Architecture: A Quantitative Approach"
2. Harris & Harris - "Digital Design and Computer Architecture"
3. Booth Algorithm - A.D. Booth, "A Signed Binary Multiplication Technique" (1951)
4. SRT Division - D. E. Atkins, "Higher-Radix Division Using Estimates of the Divisor and Partial Remainders" (1968)
5. SHA-256 Specification - FIPS PUB 180-4