## Slide 1: IAS-Overclockers-SoC
Procesor pe 16 biți cu I/O, Întreruperi și extensie ASIP
Echipa IAS-Overclockers-SoC • Ingineria Calculatoarelor
Implementare: Verilog (iverilog) + Python Assembler
Notes: [PREZENTATOR 1 — ~20 sec]
"Bună ziua! Suntem echipa IAS-Overclockers și astăzi vă prezentăm proiectul nostru de la Ingineria Calculatoarelor: un procesor complet pe 16 biți, implementat de la zero în Verilog."
→ Prezentați-vă rapid — numele vostru și rolul în proiect.
→ Nu intrați în detalii tehnice — slide-ul următor explică imediat ce e special la proiect.
→ Tonul: entuziast, direct, la obiect. Maxim 20 de secunde.

## Slide 2: Ce este IAS-Overclockers-SoC?
Un procesor Von Neumann pe 16 biți — implementat complet în Verilog, de la logică digitală până la cod assembly.
Memorie unificată 1024 × 16 biți, program şi date împreună
60 de instrucțiuni — set complet: aritmetică, logică, I/O, întreruperi, ASIP
I/O cu periferice reale: tastatură, display, timer
Întreruperi hardware cu 4 surse — procesorul reacționează la evenimente externe
Extensia ASIP: instrucțiunea MINE accelerează SHA-256 pentru mining
Assembler Python complet: scrii cod, rulezi pe procesorul tău
60
instrucțiuni
480+
teste
98
stări FSM
Notes: [PREZENTATOR 2 — ~50 sec]
"Înainte să intrăm în arhitectură — de ce merită atenție proiectul ăsta?"
Argumentul 1 — nu e un exercițiu teoretic:
→ La final poți scrie cod assembly, îl compilezi cu Python și rulezi pe procesorul tău Verilog.
→ FSM din curs → cu.v cu 98 stări. ALU din laborator → alu.v pe 16 biți. Întreruperi din teorie → interrupt_controller.v funcțional.
→ Fiecare concept are o implementare concretă pe care o poți inspecta linie cu linie.
Argumentul 2 — hardware specializat bate software general, demonstrat cu cifre:
→ O rundă SHA-256 în software necesită 200+ instrucțiuni secvențiale.
→ Instrucțiunea MINE face același lucru în 1 instrucțiune, cu nucleul hardware lucrând în paralel.
→ Același principiu stă la baza GPU, NPU și DMA din orice procesor modern.
Argumentul 3 — validat riguros:
→ 23 testbench-uri, 480+ cazuri de test. Nu am presupus că merge — am verificat fiecare modul independent.
→ Predați cuvântul prezentatorului 1 pentru arhitectură.

## Slide 3: Ce face IAS-Overclockers diferit?
Nu e un exercițiu — e un sistem funcțional complet
Proiectezi ISA → scrii assembly → compilezi cu Python → rulezi pe procesorul tău Verilog
FSM, ALU, memorie, I/O, întreruperi — fiecare concept din curs implementat concret
Hardware specializat bate software general — demonstrat cu cifre
Instrucțiunea MINE execută o rundă SHA-256 = 1 instrucțiune vs. 200+ în software
Același principiu ca GPU, NPU, DMA în procesoarele moderne
Validat riguros, nu presupus funcțional
23 testbench-uri, 480+ cazuri de test — fiecare modul verificat independent și integrat
200×
mai rapid MINE
480+
teste trece
60
instrucțiuni ISA
Notes: [PREZENTATOR 2 — ~50 sec]
"Înainte să intrăm în arhitectură — de ce merită atenție proiectul ăsta?"
Argumentul 1 — nu e un exercițiu teoretic:
→ La final poți scrie cod assembly, îl compilezi cu Python și rulezi pe procesorul tău Verilog.
→ FSM din curs → cu.v cu 98 stări. ALU din laborator → alu.v pe 16 biți. Întreruperi din teorie → interrupt_controller.v funcțional.
→ Fiecare concept are o implementare concretă pe care o poți inspecta linie cu linie.
Argumentul 2 — hardware specializat bate software general, demonstrat cu cifre:
→ O rundă SHA-256 în software necesită 200+ instrucțiuni secvențiale.
→ Instrucțiunea MINE face același lucru în 1 instrucțiune, cu nucleul hardware lucrând în paralel.
→ Același principiu stă la baza GPU, NPU și DMA din orice procesor modern.
Argumentul 3 — validat riguros:
→ 23 testbench-uri, 480+ cazuri de test. Nu am presupus că merge — am verificat fiecare modul independent.
→ Predați cuvântul prezentatorului 1 pentru arhitectură.

## Slide 4: Arhitectura sistemului
cpu.v — top-level: leagă toate modulele
cu.v — Control Unit: FSM cu 98 stări, orchestrează fetch → decode → execute
alu.v — ALU 16-bit: aritmetică, logică, deplasări, flaguri Z/N/C/O
memory.v — RAM 1024×16-bit; bit AR[10] separă RAM de spațiul I/O
io_controller.v — KBD, DISP, TIMER prin Memory-Mapped I/O
interrupt_controller.v — 4 surse, priority encoder, semnalează CU-ul
mining_core.v — accelerator SHA-256 (ASIP), sursă IRQ proprie
Notes: [PREZENTATOR 1 — ~50 sec]
"Iată cum arată proiectul pe dinăuntru — 6 module Verilog conectate în cpu.v."
Parcurgeți lista de sus în jos, scurt și clar:
→ cu.v — creierul sistemului: FSM cu 98 stări care generează toate semnalele de control pentru fetch → decode → execute.
→ alu.v — face toate calculele pe 16 biți și setează flagurile Z/N/C/O pe care CU le testează la ramificații.
→ memory.v — RAM-ul Von Neumann: program și date în același spațiu de 1024 cuvinte. Bitul 10 din AR separă RAM de I/O, fără să atingem memory.v.
→ io_controller.v — conectează tastatura, display-ul și timer-ul prin Memory-Mapped I/O. Îl detaliem pe slide-ul următor.
→ interrupt_controller.v — arbitrează 4 surse de întrerupere cu priority encoder și semnalează CU-ul prin intr_pending.
→ mining_core.v — acceleratorul ASIP SHA-256, cu sursă IRQ proprie. Îl explicăm pe ultimul slide.
→ Predați cuvântul prezentatorului 2 pentru ISA și Toolchain.

## Slide 5: ISA și Toolchain
60 de instrucțiuni — 13 categorii
Aritmetică, logică, deplasări, comparații, control flux, stivă — baza completă
IN / OUT — acces direct la periferice; EI / DI / IRET / WAIT — control întreruperi
Encoding uniform: [15:10] opcode 6-bit + [9:0] operand 10-bit pentru toate instrucțiunile
Assembler Python — toolchain complet
main.py: parser assembly → cod mașină hex, suportă etichete și comentarii
data_init.py: populează memoria + IVT (vectori întrerupere la adresele 190–192)
Flux: .asm → compilezi → hex → incarci în Verilog → simulezi cu iverilog
Notes: [PREZENTATOR 2 — ~50 sec]
"Procesorul are 60 de instrucțiuni — un set complet, nu un subset didactic minimal."
Secțiunea 1 — ISA complet:
→ Cele 60 de instrucțiuni acoperă tot: aritmetică cu semn, logică, deplasări logice și rotative, comparații, ramificații condiționale, operații pe stivă.
→ IN și OUT sunt instrucțiuni propriu-zise — nu load/store travestite. Accesezi tastatura, display-ul și timer-ul direct din assembly.
→ EI, DI, IRET, WAIT: controlezi întreruperile din software. WAIT oprește procesorul până la următoarea întrerupere — exact ca ARM WFI, zero cicluri irosite.
→ Encoding-ul e simplu și consistent: 6 biți opcode + 10 biți operand. Avem 60 din 64 posibile folosite.
Secțiunea 2 — Toolchain Python:
→ main.py parsează fișierul .asm, rezolvă etichetele și produce hex-ul binar gata de injectat în simulatorul Verilog.
→ data_init.py populează și IVT-ul — vectorii de întrerupere la adresele 190–192, scrisi automat la fiecare build.
→ Fluxul complet: scrii .asm → compilezi cu Python → obții hex → încarci în memory.v → simulezi cu iverilog.
→ Predați cuvântul prezentatorului 1 pentru I/O și Întreruperi.

## Slide 6: Sistemul I/O și Întreruperi
Memory-Mapped I/O — harta porturilor
Port 0/1 — KBD_DATA / KBD_STATUS: ASCII la apăsare tastă, IRQ automat
Port 16 — DISP_DATA: OUT 16 afișează imediat un caracter pe display
Port 32/33 — TIMER configurat din software; Port 48 — IER: mascare per sursă
Fluxul de întrerupere — hardware automat
Prioritate fixă în hardware: TIMER > KBD > MINE > EXT
La IRQ: push FLAGS + push PC pe stivă → citire IVT[190+irq_id] → salt la ISR
IRET: pop PC + pop FLAGS, I_flag=1 — context restaurat automat, zero overhead
Notes: [PREZENTATOR 1 — ~50 sec]
"Procesorul nu trăiește izolat — interacționează cu lumea reală prin I/O și întreruperi."
Secțiunea 1 — Memory-Mapped I/O:
→ Spațiul I/O e separat de RAM prin bitul 10 al lui AR — fără nicio modificare la memory.v. IN port citește din io_controller; OUT port scrie în el.
→ Port 0: tastatura latchează ASCII-ul la apăsare și ridică kbd_irq automat — exact ca un UART RX.
→ Port 16: OUT 16 afișează imediat un caracter pe display — un singur byte de date, un singur ciclu de scriere.
→ Port 32/33: timer-ul e configurat din software prin OUT 33. Generează IRQ periodic — util pentru heartbeat sau scheduling.
→ Port 48 — IER: poți activa sau dezactiva individual fiecare sursă de întrerupere din software.
Secțiunea 2 — Fluxul de întrerupere, complet automat în hardware:
→ Prioritate fixă: TIMER bate KBD, KBD bate MINE, MINE bate EXT. Arbitrată de interrupt_controller.v.
→ La IRQ: CU detectează intr_pending la starea INTR_CHECK, dezactivează I_flag, face push FLAGS și push PC pe stivă, citește IVT[190+irq_id] și sare la ISR.
→ IRET: pop PC, pop FLAGS, I_flag=1 — contextul e restaurat complet, zero overhead pentru programator.
→ Predați cuvântul prezentatorului 2 pentru ASIP și Concluzii.

## Slide 7: ASIP, Testare și Concluzii
MINE: 1 instrucțiune = 200+ instrucțiuni software
mining_done=1 → io_controller latch → mining_irq → MINE_ISR citește IN 64/IN 65
CPU execută WAIT — acceleratorul lucrează în paralel, IRQ semnalează terminarea
Același pattern ca DMA completion pe ARM Cortex-M sau fence interrupt pe GPU
Validat: 23 testbench-uri, 480+ cazuri, compatibilitate 100%
20 testbench-uri unitare (ALU, CU, MEM, mux-uri) — 375+ cazuri
cpu_tb.v integrat — 105 scenarii: IRQ, WAIT, IRET, MINE, I/O end-to-end
Noile stări FSM (72–97) nu ating tranzițiile originale (0–71) — zero regresii
Notes: [PREZENTATOR 2 — ~50 sec]
"Acum cel mai interesant aspect: am extins ISA-ul cu instrucțiunea MINE."
Secțiunea 1 — ASIP SHA-256:
→ SHA-256 în software: 200+ instrucțiuni secvențiale, procesorul blocat complet.
→ Cu MINE: 1 instrucțiune lansează nucleul hardware. Nucleul lucrează în paralel, procesorul poate executa WAIT.
→ Când mining_done=1, io_controller latchează rezultatele la porturile 64–65 și ridică mining_irq.
→ MINE_ISR le colectează prin IN 64 și IN 65 — exact același pattern ca un driver DMA pe ARM Cortex-M sau un fence interrupt pe GPU.
→ Acesta e motivul real pentru care există GPU, NPU și acceleratoare DMA în procesoarele moderne.
Secțiunea 2 — Testare și Concluzii:
→ Nu am presupus că merge — am verificat sistematic: 20 testbench-uri unitare (375+ cazuri) + cpu_tb.v integrat cu 105 scenarii end-to-end.
→ Noile stări FSM (72–97) nu ating tranzițiile originale (0–71). Bitul AR[10] era neutilizat. Zero regresii pe instrucțiunile originale.
→ Compatibilitate 100%: orice program scris pentru procesorul original rulează neschimbat pe versiunea extinsă.
→ Încheiați cu: "Mulțumim. Suntem pregătiți pentru întrebări."